## Slide 1
DATABASE ERD
MMCL 엔터티 관계도 (ERD) — 방식 B · 7 테이블
pos_info
위치 마스터
pos_id
IDX
pos_name
dev_info
설비/기계 마스터
dev_no
PK
dev_id
dev_posID
FK
led_sensorNo
FK
nilm_sensorNo
FK
nilm_chNo
nilm_init_value
초기/기준값
dev_no
FK
ch1~3_current
ch1~3_volt
sensor_info
센서 마스터 + 실시간/목표 상태
sensor_no
PK
sensor_typeid
FK
value_ch1~3 (전류/전압/전력)
value_chN_statusID (현재)
FK
target_chN_statusID (목표)
FK
last_updated_by
type_info
타입 마스터
dev_typeID
IDX
dev_name
status_info
상태코드 마스터
sts_id
IDX
sts_name
sts_level
sensor_history_log
시계열 이력 [NEW]
log_no
PK
sensor_no
FK
log_time
IDX
value_ch1~3 (전류/전압/전력)
1
N
1
1
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1 부모(One) N 자식(Many) PK 기본키 FK 외래키 IDX 인덱스(→PK 승격 권장)

## Slide 2
RELATIONSHIPS
관계 명세 & 확장 테이블(제안)
부모 (1) | 자식 (N) | 관계 | FK 컬럼 | 의미
pos_info | dev_info | 1 : N | dev_posID | 설비 설치 위치 참조
sensor_info | dev_info | 1 : N | nilm_sensorNo | 설비 ↔ NILM 센서 매핑
sensor_info | dev_info | 1 : N | led_sensorNo | 설비 ↔ 경광등 센서 매핑
dev_info | nilm_init_value | 1 : 1 | dev_no | 설비별 초기/기준값
type_info | sensor_info | 1 : N | sensor_typeid | 센서 타입 (1:NILM, 2:경광등)
status_info | sensor_info | 1 : N | value/target_chN_statusID | LED 현재/목표 상태코드
sensor_info | sensor_history_log | 1 : N | sensor_no | 측정값 시계열 이력 생성
확장 테이블 (통합 설계서 결정 이슈 반영 · 신규 제안)
ai_control_log LLM이 실행한 설비/LED 제어 이력 (요청 자연어, 대상 dev_no, target/결과, 시각) — 화면 'AI 제어 로그'용
event_log 설비 에러/이벤트 발생 이력 (dev_no, 이벤트 유형, 상태, 발생·해제 시각) — 화면 '알림(이벤트 로그)'용

## Slide 3
TABLE DEFINITION · (1/3)
테이블 정의서 (1/3)
dev_info 설비/기계 마스터
컬럼명 | 데이터타입 | Key | NULL | 설명 / 비고
dev_no | INT(11) | PK | NO | 설비 고유 번호 (Auto Increment)
dev_id | VARCHAR(15) |  | YES | 설비 식별 ID
dev_name | VARCHAR(50) |  | YES | 설비명
dev_desc | VARCHAR(100) |  | YES | 설비 상세 설명
dev_posID | VARCHAR(100) | FK | YES | 위치 식별 ID → pos_info.pos_id
led_sensorNo | INT(11) | FK | YES | 매핑된 경광등(LED) 센서 번호 → sensor_info.sensor_no
nilm_sensorNo | INT(11) | FK | YES | 매핑된 NILM 센서 번호 → sensor_info.sensor_no
nilm_chNo | INT(11) |  | YES | 설비가 연결된 NILM 채널 번호
pos_info 위치 정보 마스터
컬럼명 | 데이터타입 | Key | NULL | 설명 / 비고
pos_id | VARCHAR(15) | IDX | YES | 위치 식별 ID (예: 'POS_01') ※ FK 대상 → PK 승격 권장
pos_name | VARCHAR(50) |  | YES | 위치명 (예: 'A동 1구역')

## Slide 4
TABLE DEFINITION · (2/3)
테이블 정의서 (2/3)
sensor_info 센서 마스터 + 실시간/목표 상태
컬럼명 | 데이터타입 | Key | NULL | 설명 / 비고
sensor_no | INT(11) | PK | NO | 센서 고유 번호 (Auto Increment)
sensor_id | VARCHAR(15) |  | YES | 센서 식별 ID
sensor_name | VARCHAR(50) |  | YES | 센서명
_desc | VARCHAR(100) |  | YES | 센서 설명
sensor_typeid | INT(11) | FK | NO | 센서 타입 → type_info (1:NILM, 2:경광등)
update_time | DATETIME |  | YES | 마지막 갱신 일시
value_pf | FLOAT |  | YES | [NILM] 역률 (Power Factor)
value_ch{1,2,3}_current | FLOAT |  | YES | [NILM] CH1~3 최신 전류 (실제 컬럼 3개)
value_ch{1,2,3}_volt | FLOAT |  | YES | [NILM] CH1~3 최신 전압 (실제 컬럼 3개)
value_ch{1,2,3}_pwr | FLOAT |  | YES | [NILM] CH1~3 최신 전력 (실제 컬럼 3개)
value_ch{1,2,3}_statusID | INT(11) | FK | YES | [LED] 현재 상태 → status_info (ch1:Green, ch2:Yellow, ch3:Red)
target_ch{1,2,3}_statusID | INT(11) | FK | YES | [LED] 목표 상태 → status_info (백엔드/LLM 제어 지시값)
last_updated_by | VARCHAR(50) |  | YES | 마지막 제어 주체 (예: 'LLM', 'RULE_ENGINE')
※ value_ch{1,2,3}_statusID · target_ch{1,2,3}_statusID 는 각각 채널별 컬럼 3개씩(현재 3 + 목표 3)으로 구성됩니다.

## Slide 5
TABLE DEFINITION · (3/3)
테이블 정의서 (3/3)
sensor_history_log 시계열 이력 로그 [NEW]
컬럼명 | 데이터타입 | Key | NULL | 설명 / 비고
log_no | INT(11) | PK | NO | 로그 고유 번호 (Auto Inc.)
sensor_no | INT(11) | FK | NO | → sensor_info.sensor_no
log_time | DATETIME | IDX | NO | 로그 일시 (CURRENT_TS)
value_ch{1,2,3}_current | FLOAT |  | YES | CH1~3 이력 전류 (컬럼 3개)
value_ch{1,2,3}_volt | FLOAT |  | YES | CH1~3 이력 전압 (컬럼 3개)
value_ch{1,2,3}_pwr | FLOAT |  | YES | CH1~3 이력 전력 (컬럼 3개)
nilm_init_value NILM 초기/기준값
컬럼명 | 데이터타입 | Key | NULL | 설명 / 비고
dev_no | INT(11) | IDX | YES | → dev_info.dev_no
ch{1,2,3}_current | FLOAT |  | YES | CH1~3 초기 전류값 (컬럼 3개)
ch{1,2,3}_volt | FLOAT |  | YES | CH1~3 초기 전압값 (컬럼 3개)
type_info 센서/장비 타입 마스터
컬럼명 | 데이터타입 | Key | NULL | 설명 / 비고
dev_typeID | INT(11) | IDX | YES | 타입 ID (1:NILM, 2:경광등) ※PK 승격 권장
dev_name | VARCHAR(50) |  | YES | 장비 타입명
status_info 상태 코드 마스터
컬럼명 | 데이터타입 | Key | NULL | 설명 / 비고
sts_id | INT(11) | IDX | YES | 상태 ID (예: 0, 1) ※PK 승격 권장
sts_name | VARCHAR(50) |  | YES | 상태명 (예: 'OFF', 'ON')
sts_level | INT(11) |  | YES | 상태 레벨
PK 기본키 FK 외래키 IDX 인덱스(FK 대상은 PK 승격 권장) ch{1,2,3} = 채널별 컬럼 3개 축약 표기